## Slide 1
2022 데이터 청년 캠퍼스
블루카본 활성화 방안에 대하여
갯녹음 위험 예측을 통한 바다숲 조성 우선 지역 선별
숲퍼히어로🐱‍🏍
T

## Slide 2
목차
주제 선정 배경
01
데이터 분석
서비스 활용 방안
기대효과
02
2022 데이터 청년 캠퍼스
02
03
04

## Slide 3
주제 선정 배경
01
2050 탄소 중립
바다숲이란
갯녹음이란
분석 방향 및 목표

## Slide 5
01 주제 선정 배경
06
2022 데이터 청년 캠퍼스
2050 탄소 중립
대기 중 온실가스 농도가 증가하지 않게 탄소의 순 배출량이 “0”이 되도록 하는 것
탄소 중립
* 탄소 순 배출 = (탄소 배출량) - (탄소 흡수량)
즉, 탄소 배출량 = 탄소 흡수량
지구의 온도가 2℃ 이상 상승할 경우
폭염, 한파, 폭우 등
인간이 감당할 수 없는 자연재해가 발생
상승온도를 1.5℃로 제한할 경우
생물 다양성, 건강, 경계, 식량 안보 등에 대한 위험이 2℃ 상승일때 보다 대폭 감소
현재의 상황에서 지구 온도 상승을
1.5℃ 이내로 억제하기 위해서는
2050년까지 탄소 중립을 달성해야 함

## Slide 6
01 주제 선정 배경
08
화석연료나 자동차 매연 등 지구가열화의 원인인 나쁜 탄소
블랙카본
바다 생물 및 맹그로브 숲 등 해양생태계가 흡수하는 탄소
블루카본
2022 데이터 청년 캠퍼스
침엽수나 열대우림 등 육상 생태계가 흡수하여 저장되는 탄소
그린카본
탄소의 종류
Chart: CO2 흡수량 비교
| 2020년 | 2011-2020년 평균
바다 | 110 | 75
육지 | 104 | 112
102억 톤
112억 톤
108억 톤
104억 톤
2021년 전 지구 탄소수지 보고서(Global Carbon Budget 2021)

## Slide 7
미역, 다시마, 감태, 잘피 등 해조류 및 해초류가 바닷속에서 무성하게 이룬 숲으로 블루카본의 핵심 역할
01 주제 선정 배경
09
2022 데이터 청년 캠퍼스
바다숲이란?
< 바다숲 조성 누적 건수 >
한국수산자원공단
2011-2022년

## Slide 8
지구온난화로 인해 수온이 올라가면서 해조류가 사라지고, 그 자리에 산호말 같은 석회조류가 번식하여 암반을 하얗게 만드는 현상
01 주제 선정 배경
Whiting event(백화현상)
10
2022 데이터 청년 캠퍼스
정상 암반
갯녹음이 발생한 암반
< 갯녹음 발생 현황 >
2004 2010 2015
한국환경산업기술원
7,000 ha
14,317 ha
20,317 ha
(연도)
갯녹음이란?

## Slide 9
01 주제 선정 배경
11
2022 데이터 청년 캠퍼스
동해안은 초식동물에 의한 과도한 섭식활동이 주요 원인
서해안은 연안개발로 인한 오염물질이 주요 원인
남해안은 원인이 다양하고 복합적으로 나타남
제주는 육상에서 배출되는 오염수로 인한 수질 악화가 주요 원인
해역별 갯녹음 현황
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기
판매 | 0 | 9.2 | 90.8
진행률
9.2%
서해
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기
판매 | 0 | 48.3 | 51.7
진행률
48.3%
동해
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기
판매 | 0 | 12.6 | 87.4
진행률
12.6%
남해
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기
판매 | 34.95 | 65.05 | 0
제주
진행률
35%
Chart: 
| 1분기 | 2분기
판매 | 36.1 | 63.9
전국 진행률
36.1%
한국수산자원공단

## Slide 10
01 주제 선정 배경
12
2022 데이터 청년 캠퍼스
분석 방향 및 목표
해양 데이터를 이용하여
갯녹음 비율을 추정하는 모델 구축
갯녹음이 심화될 것으로 예상되는 지역을 파악하여
바다숲을 조성하고 이를 통한 블루카본 확대
과거 해양 데이터를 기반으로
미래 해양 데이터 예측값 제시
예측된 데이터를 모델에 적용하여
미래의 갯녹음 비율 확인
“ “
2050 탄소중립의 목표를 이루기 위해 블루카본의 필요성 대두

## Slide 11
데이터 분석
02
데이터 수집
데이터 전처리
데이터 분석
분석 결과 도출

## Slide 12
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
데이터 수집
데이터 전처리
데이터 분석
분석 결과 도출
>
>
>
02 데이터 분석
14
2022 데이터 청년 캠퍼스
한국수산자원공단
전국 연안 갯녹음 발생 현황
바다숲 조성구역 위치(좌표) 정보
JOISS
해양환경측정망 데이터
(2002~2020)
바다숲 조성 위치 결정
과거 대비 갯녹음 면적 비율이 높을 것으로 예측되는 지역 선별
이산화탄소 감축량 예측
선정된 지역에 바다숲이 조성되었을 때 예상되는
이산화탄소 감축량 제시
fbprophet
과거 데이터를 이용하여 2021년 예측값 도출
RandomForest, XGBoost, Multi Linear Regression
fbprophet 결과로 도출된 예측값을 모델에 적용하여 갯녹음 비율 예측 모델 구현
데이터 병합 및 결측치 처리
제거 및 평균대치법을 활용한 1차 전처리
필요한 변수 추가
탐색적 분석을 통해
‘해역’ 변수 추가
주요 변수 선정
상관계수가 높은 변수 선택

## Slide 13
02 데이터 분석
Step 1. 데이터 수집
15
2022 데이터 청년 캠퍼스
우리나라 연안 및 근해역의 해양환경 상태와 오염원에 대한 조사를 통해 해양환경 현황을 종합적으로 파악하기 위해 수집된 데이터
주요 변수: 수온, 염도, 총질소, 총인, 투명도 등
1) 해양환경측정망 데이터 _ JOISS
2) 전국 연안 갯녹음 발생 현황 _ 한국수산자원공단
지점별 최근 갯녹음 현황(갯녹음 면적, 갯녹음 비율) 데이터
3) 바다숲 조성 구역 위치(좌표) 정보 _ 한국수산자원공단
2011~2022년까지 조성된 바다숲 위치 정보
갯녹음 주요 요인 파악
논문을 통해 갯녹음에 영향을 주는 물리적/화학적 요인 선별
① 수온 상승
② 담수의 유입
③ 해안 개발
물리적 요인
화학적 요인
① 해수의 저염수화
② 해양 영양 결핍
③ 해양 오염
화학적 요인
한국의 갯녹음 실태 연구. 2016

## Slide 14
02 데이터 분석
Step 2. 데이터 전처리
1) 데이터 병합 및 결측치 제거
2002년~2020년 해양환경측정망 데이터 병합 후
다량의 결측치가 발생한 행(지점) 또는 열(변수) 제거
16
2022 데이터 청년 캠퍼스
갯녹음과 관계가 있을 것으로 예상되는 변수들을 선별하고, 지점별로 구분하여 결측값이 발생한 경우 열의 평균으로 대치
<1차 전처리 후의 raw data> 25350행 18열

## Slide 15
해역, 갯녹음 진행 면적 비율 변수 추가
① station별 해역을 구분하기 위해 ’해역’ 변수 추가
동해=1 남해=2 서해=3
02 데이터 분석
Step 2. 데이터 전처리
2) 필요한 변수 추가
17
2022 데이터 청년 캠퍼스
② 전국 갯녹음 발생 현황 데이터에서
‘갯녹음 진행면적 비율’만을 추출하여
분석 데이터에 ‘getnok’ 변수 추가

## Slide 16
분석에 사용할 변수 선정
02 데이터 분석
Step 2. 데이터 전처리
3) 주요 변수 선정
18
2022 데이터 청년 캠퍼스
① 상관계수 0.3인 변수를 분석 변수로 선택
Chart: 
| 항목 1
질산성질소 | 0.23
부유물질농도 | 0.23
용존무기질소 | 0.24
암모니아성질소 | 0.25
용존산소 | 0.3
아질산성질소 | 0.31
총질소 | 0.31
인산염인 | 0.35
수온 | 0.39
총인 | 0.44
클로로필-a | 0.46
염분 | 0.51
질산성질소
부유물질농도
용존무기질소
암모니아성 질소
용존산소
아질산성질소
총질소
인산염인
수온
총인
염분
화학적산소요구량
투명도
해역
클로로필-a

## Slide 17
분석에 사용할 변수 선정
02 데이터 분석
Step 2. 데이터 전처리
3) 주요 변수 선정
19
2022 데이터 청년 캠퍼스
② 중복된 변수 제거
인산염인과 아질산성질소의 경우, 상관계수0.3이지만 총인, 총질소가 변수로 선정되었으므로 제외함
해역
투명도
화학적산소요구량
염분
클로로필-a
용존산소
총인
수온
인산염인
총질소
아질산성질소
1차 선정 변수
해역
투명도
화학적산소요구량
염분
클로로필-a
용존산소
총인
수온
총질소
최종 선정 변수

## Slide 18
이상치의 영향을 보정하기 위해 Robustscaler 사용
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
20
2022 데이터 청년 캠퍼스
1) 데이터 정규화
* Robustscaler : 평균과 분산이 아닌 중앙값과 사분위수(IQR)를 사용하여 데이터를 정규화
Robustscaling 전
Robustscaling 후
각 feature의 median(Q2)에 해당하는 데이터를 0으로 기준을 설정한 후, Q1, Q3 사분위수와의 차이인 IQR(Q3-Q1)로 나누어 정규화를 진행

## Slide 19
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
21
2022 데이터 청년 캠퍼스
2) fbprophet을 통한 2021년도 해양 데이터 예측
하이퍼파라미터 튜닝을 통해 각 feature 별 RMSE값이 가장 작은 모델로 예측 진행
3개의 하이퍼파라미터(seasonality_mode, changepoint_range, changepoint_prior_scale)를
조정하여 모델 선택
* RMSE: 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error; RMSE)로, 모델의 예측값과 실제 값의 차이를 다룰 때 흔히 사용하는 측도
해양환경측정망 데이터는 2020년까지 존재하기 때문에
2021년 데이터 예측을 위해 시계열 예측 모델로 fbprophet을 사용
분석에 사용할 9개의 변수 중 ‘해역’을 제외한 8개의 변수에 대한 시계열 예측 진행
최종 선정된 시계열 예측 모델의
각 feature별 평균 RMSE
페이스북에서 공개한 시계열 데이터 분석 라이브러리
① 시계열 데이터의 트렌드성(연간/월간/일간)을 예측하는 것에 초점을 둠
② 정확도가 높고 빠르며 직관적인 파라미터로 모델 수정이 용이함
fbprophet

## Slide 20
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
22
2022 데이터 청년 캠퍼스
2) fbprophet을 통한 2021년도 해양 데이터 예측
실제 예측된 데이터
실제 데이터와 예측된 데이터를 그래프를 통해 확인할 수 있으며,
test case에 대한 RMSE값의 평균이 0.9033으로, 해당 모델들을 이용해 예측에 활용

## Slide 21
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
24
2022 데이터 청년 캠퍼스
3) 갯녹음 비율 예측 모델 생성(RandomForest)
RandomForest
앙상블 기법 중 하나로,
다수의 의사결정나무 모형을 만들고
훈련을 통해 평균 예측치를 출력하며
예측력을 높이는 모델
------------------- Parameter -------------------
n_estimator
max_depth
random_state

## Slide 22
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
23
2022 데이터 청년 캠퍼스
3) 갯녹음 비율 예측 모델 생성(XGBoost; eXtreme Gradient Boosting)
XGBoost
앙상블 부스팅 기법의 한 종류로,
다수의 의사결정나무 모형을 만들고
순차적으로 이전 모델의 에러를 분석하여
회귀 정확도를 높이는 모델
------------------- Parameter -------------------
n_estimator
gamma
colsample_bytree
max_depth

## Slide 23
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
23
2022 데이터 청년 캠퍼스
3) 갯녹음 비율 예측 모델 생성(Multi Linear Regression)
Multi Linear Regression
2개 이상의 독립변수를 이용한 회귀분석으로, 독립변수가 종속변수에 미치는
영향력의 크기를 파악하고
이를 통해 독립변수의 일정한 값에 대응하는 종속변수 값을 예측하는 모형을 산출하는 방법
갯녹음 비율 = 19.40788+ 해역×52.22050+투명도×4.21666+화학적산소요구량 ×(-2.44629)+염분×2.56666
+클로로필𝑎 ×4.35415+총인×1.52532+수온×(-5.35964)+총질소×2.49872+용존산소×2.38159

## Slide 24
02 데이터 분석
Step 3. 데이터 분석
25
2022 데이터 청년 캠퍼스
4) 최종 모델 선정
모델 평가 및 최종 모델 선택
세 모델 중 R_squared 값이 큰 rf_getnok_predictor를 갯녹음 비율 예측 모델로 선택
>
xgb_getnok_predictor
R_squared = 0.9195
lr_getnok_predictor
R_squared = 0.8643
>
rf_getnok_predictor
R_squared = 0.9580
* R_squared : 회귀 모델의 성능에 대한 평가 지표로, 독립변수가 종속변수를 얼마만큼 설명해주는지를 보여줌
0에서 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울 수록 설명력이 높음

## Slide 25
26
02 데이터 분석
1) 바다숲 조성 위치 결정
Step 4. 분석 결과 도출
* 갯녹음 비율 증감량 = (2021년 갯녹음 면적 비율) – (과거 갯녹음 면적 비율)
2022 데이터 청년 캠퍼스
삼척연안 2
삼척연안 1
기장연안 2
고흥연안 2
감포연안 1
주문진연안 1
진주만 1
가막만 3
전주포연안 2 1
군산연안 4 3 1
감포연안 2
온산연안 2
사천연안 2
3
고성 자란만
2 1
3
삼척연안2 20.38814
삼척연안1 16.36714
고성자란만3 14.61409
기장연안2 12.41957
고흥연안2 12.12102
고성자란만2 10.99447
감포연안1 10.80200
주문진연안1 8.69529
사천연안3 8.41482
진주만1 8.32828
사천연안2 8.12024
가막만3 8.05346
전주포연안1 6.90004
고성자란만1 6.65934
군산연안4 6.56848
전주포연안2 6.55727
감포연안2 6.34936
군산연안3 6.33599
군산연안1 6.25741
온산연안2 6.13800
갯녹음 비율 증감량이 높은 20개 지점을 바다숲 조성 위치로 우선 선정

## Slide 26
바다숲 조성 면적
02 데이터 분석
28
2022 데이터 청년 캠퍼스
2) 바다숲 조성 후 예상되는 이산화탄소 감축량
한국수산자원공단에서 제공된 자료를 통해 계산해봤을 때,
현재까지 조성된 사업 해역 1개소당 평균 약 126.275ha만큼의 바다숲이 조성되었음을 확인할 수 있음
Step 4. 분석 결과 도출
한국수산자원공단

## Slide 27
2) 바다숲 조성 후 예상되는 이산화탄소 감축량
02 데이터 분석
Step 4. 분석 결과 도출
29
2022 데이터 청년 캠퍼스
🌳 다시마 :
🌳 해초 :
🌳 감태 :
🌳 모자반 :
🌳 우뭇가사리 :
Daisuke Muraoka. (2004). Seaweed resources as a source of carbon fixation.
ex)
Ex) 다시마 이산화탄소 흡수량
바다숲 1개소(126.275ha) 당 연간 예상 이산화탄소 감축량

## Slide 28
2) 바다숲 조성 후 예상되는 이산화탄소 감축량
02 데이터 분석
Step 4. 분석 결과 도출
30
2022 데이터 청년 캠퍼스
동해(7)
서해(5)
남해(8)
다시마
지누아리
모자반
감태
해초
김
다시마
감태
모자반
예상 이산화탄소 감축량
각 해역별 이산화탄소 감축량이 가장 큰 해조류를 선택
바다숲 구성 해조류 선정 및 예상 이산화탄소 감축량
🚙
=
자동차 477,856대
🛫
=
서울~뉴욕 18,024번 왕복
바다숲
20곳 조성
🌳
=
동일면적 산림 45배

## Slide 29
서비스 활용 방안
03
SeawithLove 웹 페이지

## Slide 30
지역별 갯녹음
위험도 확인
Keyword 3
카본의 종류 및
블루카본의 필요성
Keyword 1
Keyword 4
해조류 생장조건
및 관리 방안 제시
조성된 바다숲
위치 정보 제공
Keyword 2
Keyword 5
전국 갯녹음
예측치 확인
바다숲에 대한 정보를 제공하고 바다숲 관리자에게 해조류들의 생장 조건을 제시하며
시간의 흐름에 따라 달라지는 갯녹음 위험 지역을 지속적으로 업데이트하여 제시하는 웹 서비스
03 서비스 활용 방안
32
2022 데이터 청년 캠퍼스
http://13.125.196.65/ups/seawith_love_0.2.3/mainpage_m.html
바다숲 홍보 및 관리자를 위한 웹 페이지
SeawithLove 웹 페이지

## Slide 31
03 서비스 활용 방안
2022 데이터 청년 캠퍼스
웹페이지 이미지2
웹페이지 이미지3

## Slide 33
기대효과
04

## Slide 34
04 기대효과
36
2022 데이터 청년 캠퍼스
바다숲 지역이 해양수산자원에
더 나은 서식처를 제공함으로써
생물 다양성 증가 및 어업이익 증대
1
탄소(CO2) 감축
2
해양생태계
복원
4
3
갯녹음 확산 예방
어업 이익
증대
갯녹음으로 황폐화된 해양 생태계 복원 및 수산 자원 조성에 기여
예측 모델을 통해
갯녹음 발생 지역에 대해
선제적으로 대응 가능
바다숲에 조성된 해조류와 해초류가
탄소를 흡수하고 온실가스를 저감시켜
탄소 흡수량 증대

## Slide 35
[사이트]
한국수산자원공단 https://www.fira.or.kr/fira/fira_030302.jsp
산림청 https://www.forest.go.kr
탄소중립 녹생성장위원회, "2030 국가온실가스감축목표", https://2050cnc.go.kr/base/contents/view?contentsNo=11&menuLevel=2&menuNo=13
Github, "시계열 예측을 위한 Facebook Prophet 사용하기", 2019.2.6, https://zzsza.github.io/data/2019/02/06/prophet/
[논문]
유혜민, 박지연, 송예슬, 이은정, 강송이, 김주효, 박민지, 변유진, 성희원, 오현경, 윤화영, 이수현, 정소영.(2016).한국의 갯녹음 실태 연구.응용지리,(33),79-102.
Daisuke Muraoka. (2004). Seaweed resources as a source of carbon fixation. 3p.
[보도자료]
박경호,"갯녹음 퍼지는 서해… 인천 앞바다 '사막화'",경인일보, 2018.11.05
권봉오,"차세대 탄소흡수원 ‘블루카본’",현대해양,2022.04.13
김민성, “[특파원 리포트] 中 폭염에 아스팔트·빙하도 녹아…언제쯤 끝날까?”, KBS, 2022.08.24
서일원, “홍수-가뭄으로 두 쪽 난 기후, 극한 변화 대비해야”, 한국일보, 2022.08.17
강찬수, “대홍수 1년뒤 말라버린 강…지구가 미쳤다, 더 빨라진 기후재앙”, 중앙일보, 2022.08.23
“지구 온난화 방지, 2035년이 데드라인” 강력 경고, 헤럴드경제, 2018.09.01
서재철, 폭우 ‘생존’, 운이 좋았을 뿐…서울은 ‘기후재난’ 취약 도시, 한겨레, 2022.08.20
윤상훈, “지금 제주 바다는 ‘혁명적’ 변화를 겪고 있어요”, 오마이뉴스, 2022.08.20
이용식, “[D리포트] 동해 오징어 옛말…수온 높은 서해서도 잡힌다, SBS 뉴스, 2022.08.01
안지현, "[퍼센트] 20년 뒤 한국 여름 길이 증가율 35%…폭우가 남긴 숙제 '기후 위기'", 2022.08.21
윤슬기, "전세계 곳곳 덮친 폭염·가뭄…현실된 '기후 재난'", 2022.08.24
김경목, "'동해가 죽어간다' 갯녹음, 조사 면적 51.2％ 서·남해·제주보다 높아", 2018.08.29
강동우, "기후변화 대안 제주형 맹그로브숲 ‘시동’", 2022.08.23
김성규, "[세계를 보다]한 지역에 폭염·폭우…복합재난이 온다", 2022.08.14
권순일, "하버드대 과학자 “기후 변화→농작물 영양소 결핍→인류 몰락”", 2022.08.28
박유빈, "이상기후로 면화 생산까지 감소… 면 가격도 오르나", 2022.08.21
참고 자료

## Slide 36
감사합니다 :)
END
손호진, 이철민, 김유림
김미진, 김수현, 김효연
숲퍼히어로🐱‍🏍
T